喀什市金域蓝湾小区建设项目“9·10”

一般高处坠落亡人事故调查报告

喀什市人民政府事故调查组

2024年4月11日

目录

一、事故基本情况	2

（一）事故发生单位及相关单位概况	2

（二）事故发生单位安全管理情况	5

（三）事故发生经过及救援情况	6

（四）事故现场基本情况	7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况	7

二、事故应急处置及评估情况	8

（一）事故信息接报及响应情况	8

（二）事故现场应急处置情况	8

（三）医疗救治和善后情况	8

（四）事故应急处置评估	8

三、事故原因分析	9

（一）直接原因	9

（二）间接原因	9

（三）事故相关检验检测和鉴定情况	10

（四）其他可能因素排除	10

四、有关责任单位存在的主要问题	11

（一）新疆清水吉祥房地产开发有限公司	11

（二）山东泰宇建设工程有限公司	12

（三）石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司	14

（四）新疆天致工程项目管理有限公司	16

（五）喀什市住房和城乡建设局	17

（六）浩罕乡人民政府	17

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	17

（一）因在事故中死亡，不予追究责任人员（1人）	17

（二）建议给予行政处罚的责任人员（9人）	18

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（4个）	22

（四）建议给予处理的行业监管部门	23

（五）建议给予处理的属地党委政府	23

六、事故主要教训及整改防范措施	24

（一）事故主要教训	24

（二）整改防范措施	24

七、附件	28

事故调查组成员名单及签名表	29

喀什市金域蓝湾小区建设项目“9·10”

一般高处坠落亡人事故调查报告

2023年9月10日上午10点50分，位于喀麦高速南侧、瓦普西路西侧由新疆清水吉祥房地产开发有限公司开发的喀什市金域蓝湾小区建设项目，外墙保温施工单位石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司（外墙保温施工合同是石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司喀什分公司与新疆清水吉祥房地产开发有限公司签订的）在安装外墙保温施工吊篮时，发生一起高处坠落亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失103万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）的规定，经市委、市政府同意，成立了事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组认真贯彻落实市委、市政府领导同志批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、技术鉴定、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，喀什市金域蓝湾小区建设项目“9·10”一般高处坠落亡人事故，是一起因违章作业，未按规定使用安全绳，造成1人死亡的一般高处坠落生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## （一）事故发生单位及相关单位概况

喀什市金域蓝湾小区建设项目，建设单位为新疆清水吉祥房地产开发有限公司、施工总承包单位为山东泰宇建设工程有限公司、监理单位为新疆天致工程项目管理有限公司、勘察单位为中冶地集团西北岩土工程有限公司、设计单位为临沂市建筑设计研究院有限责任公司、外墙保温施工单位为石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司。建设地点为喀麦高速南侧、瓦普西路西侧，建设规模为88354.32平方米，合同价18260.99511万元，开工时间为2020年10月20日。

新疆清水吉祥房地产开发有限公司和石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司喀什分公司于2022年8月1日签订了《喀什市金域蓝湾外墙保温及真石漆施工合同》内容包括喀什市金域蓝湾8#、11#、12#、13#楼外墙保温及真石漆施工，每平米150元（包含所有主材、辅材、人工费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用），2023年7月11日又签订了补充协议，增加了喀什市金域蓝湾小区建设项目5#楼外墙保温外墙真石漆施工。

石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司未取得防水防腐保温专业承包资质，违法与新疆清水吉祥房地产开发有限公司签订金域蓝湾小区建设项目外墙保温施工合同。

1.建设单位：新疆清水吉祥房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91653101MA77****** ，成立时间：2016年08月03日，注册地址：新疆维吾尔自治区-喀什地区-喀什市，公司法人：安某某，注册资本：5000万人民币，公司地址：新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡兰杆村创新大道345号院（喀什市星河湾壹号小区）S2幢1层S02号商铺，企业资质：房地产开发贰级（证书编号：新房资【2023】******），该项目项目负责人：吴某某。

2.施工总承包单位：山东泰宇建设工程有限公司，统一社会信用代码：913713007445******，成立时间：2002年10月14日，注册地址：山东省临沂市，公司法人：吴某某，注册资本：2001万人民币，公司地址：山东省临沂市罗庄区蒙山大道219号1号楼101，企业资质：建筑工程施工总承包贰级，安全生产许可证：证书编号（鲁）JZ安许证字【2005】******、有效期2020年12月12日至2023年12月11日，该项目项目经理：赵某某。

3.监理单位：新疆天致工程项目管理有限公司，统一社会信用代码：91653101MA77******，成立时间：2017年04月26日，注册地址：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市，公司法人：杨某某，注册资本：500万人民币，公司地址：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路66号中亚商贸第一城B区3幢3层06号商铺，企业资质：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级（证书编号：E265******），该项目总监理工程师：李某某。

4.勘察单位：中冶地集团西北岩土工程有限公司，统一社会信用代码：916100002209******，成立时间：1990年01月18日，注册地址：陕西省-西安市，公司法人：祁某某，注册资本：5000万人民币，公司地址：陕西省西安市雁塔区长安南路491号，企业资质等级：工程勘察综合资质甲级（证书编号B161******），安全生产许可证:证书编号（陕）JZ安许证字[2005 ]******（有效期2022年12月21日至2025年12月21日），该项目勘察负责人：吕某。

5.设计单位：临沂市建筑设计研究院有限责任公司，统一社会信用代码：913713001682******，成立时间：1989年04月21日，注册地址：山东省临沂市，公司法人：亓某某，注册资本：600万人民币，公司地址：山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元（三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七层），企业资质等级：建筑行业（建筑工程）专业甲级（证书编号：A137******），该项目设计负责人：王某某。

6.外墙保温施工单位：石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司（合同签订单位为：石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司喀什分公司），统一社会信用代码：916590017383******，成立时间：2002年06月18日，注册地址：新疆生产建设兵团石河子市，公司法人：张某某，注册资本：6000万人民币，公司地址：新疆石河子市开发区58号小区东五路52-B号03号，企业资质等级：施工劳务资质不分等级（证书编号D266******）。

## （二）事故发生单位安全管理情况

# 1.新疆清水吉祥房地产开发有限公司：未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定,单位管理层安全生产法律意识不强。未能严格落实建设单位安全生产首要责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理及安全检查、督促整改不到位，在危大工程实施时，明知监理单位、施工总包单位相关管理人员不在场，未制止外墙保温施工单位吊篮施工作业，未通知监理单位和施工总包单位到场履职，未及时消除安全事故隐患。

2.山东泰宇建设工程有限公司：未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定,单位管理层安全生

产法律意识不强，安全管理责任落实不到位。一是安全管理主体责任落实不到位，未严格落实危大工程安全管理，吊篮安装专项施工方案实施前，未严格履行安全技术交底，施工现场管理人员未对吊篮安装施工人员进行安全技术交底，未对危大工程进行安全巡视。二是现场管理缺失，外墙保温施工吊篮安装作业时，项目部安全管理人员未在施工现场进行监督、检查，未及时发现和制止违章作业行为。三是安全生产教育和培训流于形式。山东泰宇建设工程有限公司未按规定对现场施工人员开展三级安全教育和培训，仅以拍照合影、填写试卷和三级安全教育卡代替安全教育培训，施工人员实际不了解岗位职责、安全操作规程和施工应急处理措施等；未如实记录教育培训内容。

3.新疆天致工程项目管理有限公司：未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定,单位管理层安全生产法律意识不强。一是安全管理责任落实不到位，在吊篮安装作业时监理单位总监理工程师、专业监理工程师、监理员均未到施工现场旁站履职。二是未严格落实危大工程安全管理，未严格履行安全技术交底，未对危大工程进行安全巡视。三是未审核吊篮安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。

4.石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司：未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定,单位管理层安全生产法律意识不强，安全管理责任落实不到位，未严格落实危大工程安全管理，未严格履行安全技术交底，在吊篮安装作业前未通知监理单位旁站，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底。

## （三）事故发生经过及救援情况

9月10日上午10点50分，石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司在喀什市金域蓝湾小区建设项目5#楼安装外墙保温施工吊篮时，1名工人（吐某某）在25层窗户边上调整吊篮的钢丝绳位置（将钢丝绳从贴近外墙位置拉到靠窗户位置），因操作不当、未系安全带，吐某某失足从25层位置坠落至地面（地下室地板标高），现场人员拨打了120急救电话，经急救人员现场抢救无效，宣布死亡。事故发生后，喀什市住建局、公安局、应急管理局、浩罕乡人民政府等单位迅速到达现场，开展事故救援、秩序维护、调查等工作。

## （四）事故现场基本情况

事故现场位于喀麦高速南侧、瓦普西路西侧喀什市金域蓝湾小区建设项目施工现场。9月10日外墙保温施工单位石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司安排工人（吐某某）在喀什市金域蓝湾小区建设项目5#楼安装外墙保温施工吊篮，吐某某在安装施工吊篮过程中安全意识淡薄、违规操作，在未系安全带且无任何安全防护措施的情况下站在25层窗户边上调整吊篮的钢丝绳位置（试图将钢丝绳从贴近外墙位置拉到靠窗户位置），导致失足从25楼坠落到地面，造成的一般高处坠落亡人安全生产责任事故。事发时天气晴朗、无风、无自然灾害影响。

## （五）人员伤亡和直接经济损失情况

### 1.人员伤亡情况

吐某某，男，维吾尔族，38岁，身份证号：653125198507******，生前住址莎车县米夏乡******，生前系石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司工人。

### 2.直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失103万元。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

喀什市人民政府接到事故报告后，立即启动应急预案，喀什地区相关领导、市人民政府相关领导、各部门主要负责人陆续赶到事故现场，组织开展事故救援、秩序维护相关工作。

## （二）事故现场应急处置情况

9月10日11时09分，公安局民警到达现场，对事故现场进行保护，随后住建局、浩罕乡人民政府、应急管理局相关救援人员到达现场开展事故救援、秩序维护等工作。11时06分120救护人员到达施工现场对吐某某进行救治。

## （三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：11时06分，120救护人员抵达事故现场。11时06分至12时02分，救护人员对伤者进行现场救治，经抢救无效宣布死亡。

2.善后情况：事故发生后，9月11日吐某某（死者）家属已与石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司就赔偿事宜协商达成一致，并签订赔偿协议书，共计赔付103万元，已赔偿完毕。

## （四）事故应急处置评估

接警后，喀什市公安局、住建局、应急管理局、浩罕乡人民政府初期响应和人员出动迅速，医护人员到场后立即对事故人员进行救治。喀什市委、市人民政府领导及时赶赴事故现场，组织各方力量全力做好伤员救治、隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。总的来看，应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡。

# 三、事故原因分析

## （一）直接原因

## 一名操作工人（吐某某）在喀什市金域蓝湾小区建设项目5号楼进行外墙保温施工塔吊安装作业时，安全意识不强、违规操作，在未系安全带且无任何安全防护措施的情况下站在25层窗户边上调整吊篮的钢丝绳位置（试图将钢丝绳从贴近外墙位置拉到靠窗户位置），导致失足从25楼坠落到地面，造成的一般高处坠落亡人安全生产责任事故。

## （二）间接原因

## 1.石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司未取得防水防腐保温专业承包资质，违法与新疆清水吉祥房地产开发有限公司签订金域蓝湾小区建设项目外墙保温施工合同。在吊篮安装方案实施前，项目技术负责人未履行安全技术交底，未向作业人员进行安全技术交底，对安装吊篮的过程未进行有效监督。

## 2.新疆清水吉祥房地产开发有限公司违法将喀什市金域蓝湾小区建设项目外墙保温工程发包给无防水防腐保温专业承包资质的石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司。

## 3.山东泰宇建设工程有限公司与石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司同时在喀什市金域蓝湾小区建设项目开展施工作业，但双方未签订安全生产管理协议，明确双方安全生产责任。

## 项目经理、安全员在5号楼安装吊篮时未到现场旁站，未履行安全技术交底，未向作业人员进行安全技术交底，对安装吊篮的过程未进行有效监督。

## 4.新疆天致工程项目管理有限公司未对外墙保温施工单位石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司的资质及人员资格进行核查。在5号楼安装吊篮时未到现场旁站，未履行监理职责，对安装吊篮的过程未进行有效监督。

## 5.新疆清水吉祥房地产开发有限公司、山东泰宇建设工程有限公司、新疆天致工程项目管理有限公司、石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定,单位管理层安全生产法律意识不强，安全管理责任落实不到位，在吊篮安装作业时施工单位项目经理、安全员、监理单位总监理工程师、专业监理工程师均履职不到位，未严格落实危大工程安全管理，未严格履行安全技术交底，未对危大工程进行安全巡视，安全生产管理制度落实不到位。

## （三）事故相关检验检测和鉴定情况

# 喀什市公安局物证鉴定室鉴定文书：（喀）公（刑）鉴（尸检）字〔2023〕***号鉴定文书，鉴定意见：死者吐某某符合生前高坠致颅骨多发骨折导致严重颅脑损伤而死亡。

## （四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问笔录等资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

# （一）新疆清水吉祥房地产开发有限公司

## 新疆清水吉祥房地产开发有限公司违法将喀什市金域蓝湾小区建设项目外墙保温工程发包给无防水防腐保温专业承包资质的石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司。未能严格落实建设单位安全生产首要责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理及安全检查、督促整改不到位，在危大工程实施时，明知监理单位、施工总包单位相关管理人员不在场，未制止外墙保温施工单位吊篮施工作业，未通知监理单位和施工总包单位到场履职，未及时消除安全事故隐患。

违反《中华人民共和国建筑法》第二十二条、第二十四条、《建设工程安全生产管理条例》第四条、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定。建设单位未依法承担建设工程安全生产责任，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施。建设单位在危大工程施工时，明知道监理单位、施工总承包单位人员不在场，未及时制止外墙保温施工单位实施吊篮安装作业。

# （二）山东泰宇建设工程有限公司

## 一是山东泰宇建设工程有限公司与石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司同时在喀什市金域蓝湾小区建设项目开展施工作业，但双方未签订安全生产管理协议，明确双方安全生产责任。二是安全管理主体责任落实不到位，未严格落实危大工程安全管理，吊篮安装专项施工方案实施前，未严格履行安全技术交底，施工现场管理人员未对吊篮安装施工人员进行安全技术交底，未对危大工程进行安全巡视。三是现场管理缺失，外墙保温施工吊篮安装作业时，项目部安全管理人员未在施工现场进行监督、检查，未及时发现和制止违章作业行为。四是安全生产教育和培训流于形式。山东泰宇建设工程有限公司未按规定对现场施工人员开展三级安全教育和培训，仅以拍照合影、填写试卷和三级安全教育卡代替安全教育培训，施工人员实际不了解岗位职责、安全操作规程和施工应急处理措施等；未如实记录教育培训内容。

1.违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条的规定，施工单位对危大工程管理不到位，吊篮安装拆除方案实施前，编制人员或者项目技术负责人未向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

2.违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条的规定，施工单位未按照规定对危大工程进行安全巡视，并在发现危及人身安全的紧急情况后立即组织作业人员撤离危险区域。

3.违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款的规定，施工单位安全员在吊篮安装时未到现场监督检查。

4.违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款的规定，施工单位未严格按照相关规定对施工人员开展三级安全教育和培训，未如实记录教育培训内容，施工人员实际不了解岗位职责、安全操作规程。

5.违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条施工单位未安排人员进行现场管理，项目负责人赵某某、安全员王某某未在吊篮安装现场履职；施工单位未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未严格落实施工单位主体责任。

# 6.违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，未给现场工人提供符合国家标准或者行业标准的安全带等劳动防护用品；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

# 7.违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条的规定，山东泰宇建设工程有限公司未与石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司签订安全生产管理协议，明确双方安全生产责任。

# （三）石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司

## 未取得防水防腐保温专业承包资质，违法与新疆清水吉祥房地产开发有限公司签订金域蓝湾小区建设项目外墙保温施工合同。在吊篮安装方案实施前，项目技术负责人未履行安全技术交底，未向作业人员进行安全技术交底，对安装吊篮的过程未进行有效监督。

1.违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条的规定，起重机械安拆单位对危大工程管理不到位，吊篮安装拆除方案实施前，编制人员或者项目技术负责人未向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底。

2.违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条的规定，施工单位未按照规定对危大工程进行安全巡视，并在发现危及人身安全的紧急情况后立即组织作业人员撤离危险区域。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条的规定，施工单位未安排人员进行现场管理，施工单位未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未严格落实施工单位主体责任。

4.违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，未给现场工人提供符合国家标准或者行业标准的安全带等劳动防护用品；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

# 5.违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条的规定，石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司未与山东泰宇建设工程有限公司签订安全生产管理协议，明确双方安全生产责任。

6.违反《建设工程质量管理条例》第二十五条的规定，未取得防水防腐保温专业承包资质，承揽外墙保温施工业务。

# （四）新疆天致工程项目管理有限公司

## 一是未对外墙保温施工单位石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司的资质及人员资格进行核查。在5号楼安装吊篮时未到现场旁站，未履行监理职责，二是安全管理责任落实不到位，在吊篮安装作业时监理单位总监理工程师、专业监理工程师、监理员均未到施工现场旁站履职，对安装吊篮的过程未进行有效监督。三是未严格落实危大工程安全管理，未严格履行安全技术交底，未对危大工程进行安全巡视。四是未审核吊篮安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。

1.违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条的规定，危大工程施工过程中监理单位相关人员未实施专项巡视检查；监理单位未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，监理单位在吊篮安装时未安排人员现场旁站，未发现现场存在的生产安全事故隐患，未及时阻止石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司安装吊篮，未严格履行建设工程安全生产监理责任。

3.违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条的规定，未审核石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证。

# （五）喀什市住房和城乡建设局

# 喀什市住建局自2023年复工以来针对该项目存在的问题下发整改（停工）通知书6份，督促施工单位按要求整改，但施工单位未按要求整改落实，喀什市住建局未采取有效措施，未有效落实行业部门监管职责，未有效落实“党政同责、一岗双责”的法定要求，未有效监督检查建筑工地施工现场安全生产工作，对事故的发生负有监管责任。

# （六）浩罕乡人民政府

# 未有效落实属地部门管理职责，未有效检查属地辖区建筑工地施工现场安全生产工作，对辖区建筑工地安全生产工作属地责任落实不到位，对事故发生负有属地管理责任。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

## （一）因在事故中死亡，不予追究责任人员（1人）

吐某某（死者），作为外墙保温施工工人，安全意识薄弱、违规操作，在未系安全带且无任何安全防护措施的情况下站在25层窗户边上调整吊篮的钢丝绳位置（试图将钢丝绳从贴近外墙位置拉到靠窗户位置），导致失足从25楼坠落到地面，造成亡人事故，负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故免于追责。

# （二）建议给予行政处罚的责任人员（9人）

1.安某某，新疆清水吉祥房地产开发有限公司法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，对安某某进行处罚。

2.吴某某，山东泰宇建设工程有限公司法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对吴某某进行处罚。

3.张某某，石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司喀什分公司负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对张某某进行处罚。

4.张某某，石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对张某某进行处罚。

5.杨某某，新疆天致工程项目管理有限公司法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对杨某某进行处罚。

6.赵某某，山东泰宇建设工程有限公司项目经理，违反《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》第二条、第六条及《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。未落实项目安全生产责任制，项目经理赵某某在安装吊篮时未到现场带班履职。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对赵某某进行处罚。

7.王某某，山东泰宇建设工程有限公司在喀什市金域蓝湾小区建设项目的专职安全员。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条的规定，项目专职安全生产管理人员王某某在吊篮安装时未到施工现场履职。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对王某某进行处罚。

8.李某某，新疆天致工程项目管理有限公司在喀什市金域蓝湾小区建设项目的总监理工程师。违反《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定》第二条、第三条的规定，监理单位总监理工程师李某某未对外墙保温施工单位石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司的资质进行审核，在吊篮安装施工时未旁站履职。

建议由市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，对李某某进行处罚。

9.陈某某，石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司喀什分公司委派的喀什市金域蓝湾小区建设项目外墙保温施工现场负责人，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条的规定，作为现场实际负责人，5号楼安装外墙保温施工吊篮时未到现场履职。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对陈某某进行处罚。

## （三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（4个）

1.新疆清水吉祥房地产开发有限公司

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、市住建局依据《建设工程质量管理条例》第五十四条的规定，对新疆清水吉祥房地产开发有限公司进行处罚。

2.山东泰宇建设工程有限公司

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对山东泰宇建设工程有限公司进行处罚。

3.石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、市住建局依据《建设工程质量管理条例》第六十条的规定，对石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司进行处罚。

4.新疆天致工程项目管理有限公司

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对新疆天致工程项目管理有限公司进行处罚。

## （四）建议给予处理的行业监管部门

# 喀什市住建局自2023年复工以来针对该项目存在的问题下发整改（停工）通知书6份，督促施工单位按要求整改，但施工单位未按要求整改落实，喀什市住建局未采取有效措施，未有效落实行业部门监管职责，未有效落实“党政同责、一岗双责”的法定要求，未有效监督检查建筑工地施工现场安全生产工作，对事故的发生负有监管责任。建议责成喀什市住房和城乡建设局向喀什市委、市人民政府做出深刻书面检查。

## （五）建议给予处理的属地党委政府

# 浩罕乡党委、乡人民政府，未有效落实属地部门管理职责，未有效检查属地辖区建筑工地施工现场安全生产工作，对辖区建筑工地安全生产工作属地责任落实不到位，对事故发生负有属地管理责任。建议责成浩罕乡党委、乡人民政府分别向喀什市市委、市人民政府作出深刻书面检查。

# 六、事故主要教训及整改防范措施

## （一）事故主要教训

# 1.建设单位新疆清水吉祥房地产开发有限公司未严格落实安全生产首要责任，在危大工程实施时，明知监理单位、施工总包单位管理人员不在场，未制止外墙保温施工单位继续施工，未通知监理单位和施工总包单位到场履职，未及时消除安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。

# 2.施工总包单位山东泰宇建设工程有限公司在吊篮安装之前未严格落实危大工程安全管理，未严格履行安全技术交底，未对危大工程进行安全巡视，在吊篮安装作业时项目经理、安全员未到岗履职，对事故发生负有主要责任。

# 3.监理单位新疆天致工程项目管理有限公司，危大工程施工过程中监理单位相关人员未实施专项巡视检查、未安排专门人员进行现场安全管理，对事故发生负有主要责任。

# 4.石河子开发区晨辉建筑劳务有限责任公司在吊篮安装前未向现场管理人员及作业人员进行安全技术交底，未通知监理单位旁站，对事故发生负有主要责任。

# 5.外墙保温施工吊篮安装工人安全意识薄弱、违规操作，在未系安全绳且没有任何安全防护措施的情况下进行高空作业，对事故发生负有主要责任。

## （二）整改防范措施

## 1.强化建设单位的首要责任

# 建设单位是工程质量安全的首要责任人，依法对工程质量安全承当首要责任。要全面履行建设单位的管理职责，加强工程项目的总体安全管理，督促各参建单位遵守有关法律法规要求，履行合同义务，严禁以包代管。要加强对工程项目的全过程管理，改变以往只注重开工前对企业资质和人员资格的静态审查，强化突出对施工现场实际项目负责人、安全管理人员、监理人员等履行合同约定、落实安全责任的动态审查，有效解决投标、施工“两张皮”现象。

2.压紧压实企业安全生产主体责任

企业是安全生产责任主体，要从血的教训中深刻反思，举一反三，严格履行安全生产主体责任，完善并严格执行以全员安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人。项目总承包单位要按照对工程项目质量、安全生产全面负责，依照合同约定对建设单位负责的原则，对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理，确保工程项目安全生产工作一体管理、安全生产责任一体落实。要加强对承建项目及所属项目部的安全管理，定期对施工现场进行安全检查，发现问题，及时整改。施工单位要严格落实安全生产规章制度和操作规程，按照施工方案施工，规范工艺工序和作业流程；要加强施工现场安全管理，及时发现并消除事故隐患，杜绝安全检查走过场；要加强对施工人员的安全生产教育和培训，定期组织开展应急演练，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和应急处置能力。监理单位要严格按照工程建设的法律、法规和监理合同等要求，依法履行对建设工程安全生产管理的法定职责，切实发挥施工现场监理管控作用；要严把监理人员资格关，特别是对总监理工程师、专业监理工程师的任职资格，确保和提高监理工作质量；要按规定程序和内容审查施工组织设计、专项施工方案等文件，对关键工序和关键部位严格实施旁站监理；对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。

3.健全完善安全监管机制

各属地单位要将生产经营单位安全生产工作落实情况纳入本辖区安全生产监督管理的责任范围，切实履行对辖区安全生产工作的组织领导、指导协调、监督检查，督促辖区内企业健全落实安全生产责任制，指导、监督负有安全生产监管职责的部门依法对辖区企业开展安全监管执法工作，严防失控漏管。负有安全监管职责的部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁监管谁负责、谁审批谁负责”的原则，切实依法履行对本辖区各类生产经营单位的监督管理职责。依法履行对行政区域内生产经营单位的安全监管职责，通过严格执法，严厉打击安全生产非法违法行为，倒逼企业落实主体责任、依法依规生产经营，有效减少和遏制生产安全事故。

4.强化属地管理部门、行业部门的安全生产责任

喀什市各有关单位要深刻吸取本次事故教训，举一反三，坚定坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，贯彻自治区党委、人民政府关于安全生产工作的一系列决策部署，统筹好发展和安全两件大事，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价“的红线，落实“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。党政主要领导要牢固树立正确的安全生产政绩观，在事故信息报告方面无条件地支持行业主管部门、负有安全监管职责的部门依法履行事故报告职责，坚决取缔事故信息报告过程中人为增加的信息“审核、把关”环节，减少工作壁垒。要建立健全事故信息报告责任倒查机制，对迟报、瞒报的直接责任人和负有管理、领导责任的人员依规依纪依法从严追究责任。切实履行“属地管理”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的法定要求，扎实开展安全生产隐患排查整治，坚决遏制各类生产安全事故多发、频发势头。

## 5.组织同类企业深刻吸取事故教训

喀什市住建局要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真分析安全形势，严格落实履行安全监管职责。督促各企业深刻吸取事故教训，压实企业责任，督促企业严格落实安全生产教育培训制度，组织管理人员认真学习安全生产法律法规，切实履行安全生产主体责任，健全并严格落实本单位安全生产规章制度，要求从业人员认真遵守各类安全操作规程，提高员工安全意识。

全面开展建筑施工安全隐患大排查、大整治活动，加强对辖区内在建工程的监管，确保行业安全。同时加强对施工现场项目管理人员在岗履职情况的监督管理，强化闭环管理，强化执法力度，严肃查处违法行为。

# 七、附件

事故调查组成员名单及签到表

喀什市人民政府事故调查组

2024年4月11日